NÁVOD K INŠTALÁCII

Univerzálny modul pre generovanie svorky “15”

.Postup inštalácie

1. Zapojte vodiče nasledovne:

Čierna - Kostra

Žltá – Trvalé napájacie napätie 12V

Červená – Výstup – 12V po naštartovaní vozidla

2. Naštartujte motor vozidla

3. Rozpojte aspoň na 5s a opät spojte programovaciu prepojku.

Počas procesu učenia dojde k zopnutiu 12V na výstupe. Toto

môže trvat niekoľko sekúnd.

4. Po jednej minute od zahájenia procesu učenia vypnìte motor.

5..Vyčkajte až dojde k vypnutiu 12V na výstupe. (Obvykle do 40s)

Modul pre generovanie 12V po zapnutie zapaľovania.

V prípade nutnosti opakovať proces učenia postupujte od bodu 2.

IGNI-GEN (obj.číslo: 2 40 010)

IGNI-GEN funkce: na výstupe modulu sa objaví napätie 12V niekolko

sekund po naštartovaní motoru. Niekolko sekund po vypnutí motora

napätie zmizne. Presné hodnoty časov sú závislé na danom type elektrickej

inštalacie vo vozidle a možu sa vozidlo od vozidla lišiť. Proces "učenia" modulu stačí vykonať len raz, hodnoty sú uložené do pamäti a uchované i v prípade odpojenia napájacieho napätia

Preprogramovanie môže byť potrebné len v prípade zmeny na elektroinštalacii vozidla ako aj výmena alternátoru alebo akumulátoru..